| VEVOR® E-mail: CustomerService@vevor.com | 1-FARBE-SIEBDRUCKMASCHINE MIT VERSTELLBARER PALETTE ANLEITUNG |
| --- | --- |

| VEVOR® 1-FARBE-SIEBDRUCKMASCHINE MIT VERSTELLBARER PALETTE ANLEITUNG BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS! Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns: CustomerService@vevor.com WICHTIG: Lesen Sie unbedingt diese Anleitung, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Diese Anleitung sollte an einem Ort aufbewahrt werden, an dem alle Benutzer der Maschine sie leicht nachschlagen können. | Basierend auf den Bedürfnissen der Kunden und des Marktes hat unsere R&D diese Art von 1-Farben-Siebdruckmaschine mit verstellbarer Palette entwickelt, die einfach zu bedienen, aber sehr kostengünstig ist und sich besonders für den Druck von einfarbigen T-Shirts eignet. Mit dieser Maschine, die über eine abnehmbare Palette verfügt, können Sie viele Bilder gleichzeitig drucken. Legen Sie einfach das Trägermaterial auf die Palette, stellen Sie das Sieb auf eine geeignete Position ein und drucken Sie das erste Bild auf. Dann stellen Sie die Palette auf eine geeignete Position ein, um ein weiteres Bild zu drucken, indem Sie sie rundherum bewegen, da die abnehmbare Palette von vorne nach hinten und von links nach rechts verstellt werden kann. PARAMETER Palettengröße: 17,7 x 21,7 Zoll (45 x 55 cm) Nettogewicht: 33 lbs (15 kg) Bruttogewicht: 38 lbs (17 kg) Paketgröße: 24 x 20 x 11 Zoll (60 x 50 x 28 cm) EINSATZBEREICHE Diese Maschine ist speziell für den einfarbigen T-Shirt-Siebdruck konzipiert, da sie über eine spezielle T-Shirt-Palette verfügt, die eine genaue Positionierung und ein gutes Druckergebnis gewährleisten kann. Sie kann auch zum Bedrucken von Materialien eingesetzt werden, die überdruckt werden müssen, wie Kissenbezüge, Taschen, Vliesbeutel usw. Der Benutzer kann die Palette entsprechend den Materialien austauschen, um den Anforderungen verschiedener Druckarten gerecht zu werden, und die Palette ist leicht zu entnehmen. HAUPTMERKMALE Die Palette ist verstellbar. Sie kann von vorne nach hinten, von links nach rechts eingestellt werden. Die Maschine kann auch Materialien überdrucken und eignet sich daher besonders für den Druck auf T-Shirts, Kissenbezüge, Taschen, Vliesstofftaschen usw. |
| --- | --- |
| 01 | 02 |

| Das spezielle Design der Federvorrichtungen bei der Einstellung des Siebs nach oben und unten erleichtert die Arbeit des Benutzers je nach Größe und Gewicht des Siebs. Dies garantiert die richtige Federintensität, um das Herausdrücken von Rakeln und das Verspritzen von Gliedern bei höherer Intensität und das Ablösen des Siebs aufgrund des höheren Gewichts des Siebrahmens und der Rakel bei geringerer Intensität zu vermeiden. Die Siebklemme kann nach oben und unten bewegt werden und ist für Siebrahmen mit einer Dicke von 4,5 cm (1,8 Zoll) geeignet. Die Maschine besteht aus einer Vollmetallstruktur mit Teilen aus rostfreiem Stahl, die elektrostatisch gespritzt wird, elegant aussieht, leicht zu reinigen und rostfrei ist. Verbundstruktur und ausgezeichnete Verpackung sorgen für einen bequemen Transport. Im Lieferumfang sind auch eine Bedienungsanleitung und ein kompletter Werkzeugsatz enthalten. VERPACKUNGSZUSTAND A Feste Siebplatte C-Rille B Arm T-Rohr C Hauptrahmen 2 D Siebträgerhalterung E Palette 17,7 x 21,7 Zoll (45 x 55 cm) F Verbindungsrohr der Werkbank G Hauptrahmen 1 | 1 3 Stück 10 × 80mm 2 10 x 80mm（Baumwollkissen） 3 10 x 40mm（Wattepad） 4 6 Stück 10 x 25mm 5 4 Stück 8 x 16mm 6 2 Stück 10 x 25mm 7 7 Stück Dichtung Nr. 10 8 2 Stück Dichtung Nr. 8 9 2 Stück Mutter Nr. 8 10 6 Stück 4 x 14mm 11 7 Stück Mutter Nr. 10 12 2 Stück Innensechsrund Schraube 13 2 Stück Innensechsrund Schraube Zubehör 14 2 Stück Innensechsrund Schraube 15 2 Stück Federspanner Nr.5 (Orchidee) 16 2 Stück Feder 17 14-17mm Schlüssel 18 6 mm Schlüssel |
| --- | --- |
| 03 | 04 |

| Schritt 1 | Schritt 2 |
| --- | --- |
| 05 | 06 |

| Schritt 3 | Schritt 4 |
| --- | --- |
| 07 | 08 |

# Text boxes

Zuerst C und F in der Richtung zurücksetzen, dann 5, 7 und 11 einbauen.

Zuerst C und G in der Richtung zurücksetzen und dann 1, 7 und 11 einbauen.

15 und 16 in der entsprechenden Lochposition einhaken, dann 15 auf den entsprechenden Hub einstellen, mit 16 überlappen und schließlich 15 wieder in die elastische Position bringen.

Nicht bis zum untersten Hub schrauben. Andernfalls wird es nicht durch das Verbindungsrohr der Werkbank geführt.

Befestigt mit der Lochposition, die der hochdichten Siebdruckplatte entspricht.

Nach dem Einbau von E und D sind diese in Pfeilrichtung zurückzusetzen, und schließlich ist 4 zu befestigen.