| Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch I. Kurze Einführung Die Steuerung ist ein relativ fortschrittliches High-Tech-Produkt im Türsteuerungssystem, mit schönem Aussehen, einfachem und bequemem Startmoment und mehrfachen Funktionen. Das Produkt arbeitet stabil, ist zuverlässig und langlebig und ist ein notwendiges Produkt für die Bedienung und Erweiterung der Tür. II. Einsatzort 1. Stelle mit guter Belüftung und einer Umgebungstemperatur von - 30 ℃ bis 40 ℃. 2. Feuchtigkeit oder Eintauchen in Wasser ist zu vermeiden. 3. Umgebung ohne korrosive Gase, Flüssigkeiten oder schwere Staubbelastung. 4. Umgebung ohne starke Vibrationen oder starke magnetische Störungen. III. Elektrischer Anschluss 1. Die Verdrahtung muss mit strikter Beachtung der Kennzeichnung auf der Klemme erfolgen, wobei der Stromleiter (L-Leiter) und Neutralleiter (N-Leiter) nicht vertauscht werden dürfen. 2. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und trennen Sie Strom- und Steuerleitungen. 3. Das Motorgehäuse muss geerdet sein. 4. Gemäß dem untenstehenden Schaltplan ist es wichtig, die Stromleitung von der Steuerleitung zu trennen. Insbesondere darf die "Schalter am Platz"-Steuerleitung nicht mit der Motorleitung und der Stromleitung verbunden werden, da sonst der Regler beschädigt wird. | IV. Anweisungen für die Paarung/Kopplung 1. Einlernen der Fernbedienung: Halten Sie die Lerntaste gedrückt, bis die Lernanzeige-LED leuchtet. Drücken Sie eine beliebige Fernbedienungstaste für 1 Sekunde, dann ist die Codierung abgeschlossen und die Lernanzeige blinkt. 2. Passwort löschen: Halten Sie die Lerntaste 12 Sekunden lang gedrückt, um automatisch alle Anpassungscodes zu löschen. Die Original-Fernbedienung wird ungültig. 3. Die Fernbedienung nutzt die fortschrittliche Fahrzeug-Rolling-Code-Technologie, und der gemeinsame Fernbedienungscode auf der Außenseite ist nicht leicht zu wiederholen, so dass ein versehentliches Öffnen der Tür effektiv verhindert wird. Die Fernbedienung verfügt über ein intelligentes Programmdesign. Drücken Sie die Fernbedienung 4 Sekunden lang, um automatisch den Start zu unterbinden, damit sie nicht mit anderen Fernbedienungen in Konflikt gerät. Und dies schont auch die Batterie der Fernbedienung und ist praktisch für Transport und Lagerung. 4. Mehr als 40 Fernbedienungen können eingelernen werden. V. Eine Funktion verwenden 1. Die Steuerung verfügt über eine automatische Speicherfunktion beim Ausschalten. Es ist möglich, dass der Debugging-Test vom Hersteller durchgeführt wurde. Wegen der Grenzwerterkennung muss die Tür bei der Installation in die Mitte geschoben werden. 2. Weil die Steuerung nach dem Strom-Ausschalten eingeschaltet wird, führen Sie zunächst das Einschalten durch. Dies ist ein normales Phänomen. 3. Einzeln-Taste-Schleife: Einzeln-Taste-Schleife Schnittstelle 1.3. 4. Das Potentiometer bewirkt eine automatische Türschließung. Drehen Sie das Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn, um das automatische Tür-Schließen auf ein Minimum zu reduzieren. Die LED flackert einmal für 1 Sekunde. 5. Ausgestattet mit Infrarot-Schnittstelle und dem automatischen Widerstand-Reset. 6. Die Tür öffnet sich automatisch, wenn die Schnittstelle eingeschaltet ist. |
| --- | --- |

.

| VI. Technische Parameter 1. Nennspannung: AC 220 V / 50 Hz 2. Nennstrom: 5A 3. Spannungsabweichung: ± 5 % 4. Reichweite der Fernbedienung: über 30 Meter ohne Hindernis VII. Fehlerbehebung Fehler Mögliche Ursachen Abhilfe A. Die Betriebsanzeige ist aus Es gibt keinen 110V-Stromeingang Stromleitung überprüfen Die Sicherung ist defekt. Der Anschluss ist nicht vorhanden. 1. Prüfen Sie die Ausgangsleitung auf Kurzschluss. 2. Ersetzen Sie die Sicherung mit der gleichen Spezifikation nach der Fehlersuche. B. Betriebsanzeige leuchtet zwar, aber die Tür läßt sich nicht per Tastendruck öffnen bzw. schließen. Kupplung ist nicht geschlossen. Die Kupplung wieder schließen. Leiterplatte ist durch Kurzschluss oder starke Überlastung externer Geräte beschädigt. Zurück für Reparaturen C. Beim Drücken der Tasten "Öffnen" und "Schließen" stoppt die Tür automatisch oder hält an, wenn der Grenzwert erreicht ist. 1. Kurzschluss in der Leitung des Begrenzungssensors oder der Bremse. 2. Sensor vom Magneten entfernt. 1. Überprüfen Sie den Stromkreis und beheben Sie die Störung. 2. Bringen Sie den Sensor an den Punktmagneten. Begrenzungssensor ist defekt. Sensor austauschen D. Die Tür läßt sich mit der "Öffnen"-Taste öffnen, jedoch nicht mit der "Schließen"-Tasten wieder schließen. Kurzschluss in der Leitung des Infrarot-Sensors. Überprüfen Sie den Stromkreis und beheben Sie die Fehler in der Sensorleitung. Infrarot-Sensor ist beschädigt. Infrarot-Sensor auswechseln | E. Reichweite der Fernbedienung wird kürzer. 1. Batterie ist schwach. 1. Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung (23 A oder 27 A 12 V). VIII. Wartung und Instandhaltung 1. Halten Sie die Steuerung fern von Kindern. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Kabel gebrochen, locker und nass sind. Wenn ja, schalten Sie die Stromversorgung sofort aus und lassen Sie sie reparieren oder auswechseln. |
| --- | --- |

# Text boxes

Motor

Einfacher und doppelter Grenzwert

schwer

Eingang AC220V/50HZ

2. 5. öffnet Stopp, schließt Kreis

2. 4. Nur Tür-Öffnen

2. 3. Infrarot. Verhindert "Tür stößt gegen Objekt"

Begrenzung

Licht

Steuerschalter für Türrichtung

Testen-Taste

1. 2. Ausgang DC15V, direkt 30mA

Sicherung 10A/250V

1. ON:  Einschalten Softstart/

1. OFF: Ausschalten Softstart

Auto-Schließen 2 und 3

A: 2AUS/3AUS--0S.  B: 2EIN.3AUS--5S

C: 2AUS.3EIN--10S.  D: 2EIN.3EIN--20S.

4. AUS/Widerstand.   4. EIN/Widerstand

AUS

Leicht

Einstellbarer Widerstand

Lerntaste: Bis 20 Fernbedienungen einlernbar

Durchmesser: 7, 6mm

Länge: 28 mm

Batterietyp der Fernbedienung

Parameter:

Frequenz: 433,92 MHz

Chip: HCS301 (Rolling Code)

Material: ABS+Aluminiumlegierung

Maße: 5,5 x 3,05 x 1,38cm

Stopp

öffnet Stopp, schließt Kreis

Unbenutzt

öffnet Stopp, schließt Kreis